شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

گزارش شناخت پروژه

عنوان مناقصه : احداث انبار خدمات رفاهي، ساختمان محيط زيست و محوطه سازي پيراموني

مشخصات پروژه :

1) عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه :

پروژه شامل کارهای ساختمانی وتاسيساتی و محوطه سازی ساختمان انبار خدمات رفاهی،انبار مخابرات و آزمايشگاه محيط زيست در زميني به مساحت حدود 1.5 هکتار است كه درمحدوده شمال سايت اصلی ساختمان مرکزی ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درعسلويه واقع شده كه اجرا آن به شرح زير مي‌باشد

الف- محوطه:

ساختمان اصلی و محوطه در زمينی به ابعاد حدود100 متر در 150متر كه در محدوده شمال ساختمان ستاد قرارگرفته احــــــداث می گردد و با خيابانی به طول 140 متر به عرض 12 متر به خيابان‌های اصلي سايت متصل مي‌شود. مساحت محوطه پروژه حدود11300 متر مربع شامل احداث خيابان‌های دسترسي و پياده روها و فضای سبز مي‌باشد.

ب- ساختمان اصلی :

شامل يک سوله فلزی با دهانه 45 متر و طول 97 متر بوده که بخشی از آن بصورت دو طبقه (همکف و اول) اجرا می‌گردد. کل زيربنای ساختمان حدود 6000 متر مربع به تفکيک بخش‌های مختلف ساختمان به شرح ذيل می باشد :

آزمايشگاه محيط زيست: 487 مترمربع

اداری و بايگانی: 1258 متر مربع

انبارخدمات رفاهی: 3635 مترمربع

انبارمخابرات : 558 مترمربع

2) سازمان كارفرمائي:

كارفرماي پروژه شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و واحد بهره بردار نهايي، مديريت منابع انساني مجتمع مي‌باشد. محل انجام كارهاي موضوع اين پيمان در عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر به فاصله 300 كيلومتر از مركز استان مي‌باشد.

3) برنامه زماني كلي اوليه(متناسب با تعهدات موضوع مناقصه):

مدت انجام كار 18 ماه و دوره نگهداري پس از تحويل موقت 12ماه است.

4) اطلاعات تامين مالي پروژه:

منابع مالي از محل اعتبارات سرمايه اي شركت و منابع داخلي مي‌باشد.

5) اسناد فني و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين نمايد:

عمليات موضوع پيمان به صورت كلي شامل :

- به طور کلی نماي ساختمان آجر نما و پوشش سقف‌ها از ورق‌های ساندويچ پنل و پنجره ها، از نوع آلومينيومی با شيشه‌های دوجداره، سنگ راه پله‌ها از نوع مرمريت کرم مرغوب و آزمايشگاه‌ها از سراميک ضد اسيد، چهار چوب فلزی درب‌های چوبی از ورق گالوانيزه گرم اجرا می گردد .

- اتاق‌های بايگانی به تعداد 4 واحد در طبقه اول ساختمان پيش بينی گرديده که تهيه و نصب کليه تجهيزات بايگانی از قبيل قفسه‌ها و کمدهای مربوطه از نوع ريلی با قابليت اتوماتيک بايستی توسط پيمانکار انجام گردد .

- از نظر تاسيساتی برای تهويه ساختمان در قسمت دو طبقه برای بخش اداری و آزمايشگاه هر کدام توسط يک دستگاه پکيج يونيت دو پارچه از برندهای معتبر استفاده شده است ، بدين ترتيب که هواساز آنها داخل فضای ساختمان قرار گرفته و کندانسينگ يونيت در محوطه جا سازی مي‌گردد. ضمناً برای اتاق های مربوط به همکف کولرهای گازی اسپليت معمولی به تعداد 9 دستگاه نيز پيش بينی شده است که بايستی توسط پيمانکار تهيه و نصب گردد.

6) قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه:

- پيمانكار ملزم به رعايت دقيق الزامات ايمني بر اساس قوانين مجتمع مي‌باشد. با توجه به اينكه اين طرح جزء پروژه‌هاي عمراني نيست بنابراين كسورات بيمه ‌آن نيز به صورت خاص پروژه‌هاي غير عمراني مي‌باشد.