فراخوان ارزيابي كيفي و مناقصه عمومي تامين كالا (با اخذ سپرده) دو مرحله اي ريالي

شماره مناقصه : 95 /001 / R3MO شماره درخواست : MO-3311850769-GR3

امور كالاي پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي (مناقصه گزار) در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات، ساخت يا تامين كالاي زير را پس ارزيابي كيفي اوليه متقاضيان، از طريق برگزاري مناقصة عمومي (با اخذ سپرده) با شرايط زير مابين مناقصه گران تاييد صلاحيت شده، تامين نمايد؛

موضوع مناقصه:  خريد دوربين هاي مدار بسته ضد انفجار استنلس استيل )  همراه با  نصب، راه اندازي ،آموزش  )

مبلغ برآوردي مناقصه 900/107/714/25 ريال  ( بيست و پنج ميليارد و هفتصد وچهارده ميليون و يكصدو هفت هزارو نهصد ريال) مي باشد.

توجه: مشخصات كامل و دقيق اقلام مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده و صرفا در اختيار مناقصه گران (ارزيابي و تعيين صلاحيت شده) قرار خواهد گرفت.

الف) مراحل برگزاري مناقصه : جهت استحضار متقاضيان محترم شركت در مناقصه، مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد؛

- ارسال نامه اعلام آمادگي و ارائه جداول و مدارك ارزيابي كيفي اوليه توسط متقاضيان (آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم)

- انجام ارزيابي كيفي اوليه توسط كميته فني و بازرگاني پالايشگاه سوم و تعيين صلاحيت متقاضيان دريافت اسناد مناقصه و ابلاغ ليست مناقصه گران به امور كالاي پالايشگاه سوم

- توزيع اسناد مناقصه و مكاتبه با مناقصه گران جهت دريافت اسناد مناقصه.

- دريافت پاكت هاي حاوي پيشنهاد مناقصه گران و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات ستاد مجتمع گاز پارس جنوبي.

- گشايش پاكت ها توسط كميسيون، بررسي ضمانت نامه ها و ارجاع پيشنهادات فني مناقصه گران (در صورت تاييد ضمانت نامه) به كميته فني و بازرگاني جهت بررسي.

- اعلام نتيجه بررسي ها از كميته فني و بازرگاني به كميسيون مناقصات و اعلام زمان گشايش پاكت هاي مالي.

- دعوت كتبي از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها مورد تاييد كميته فني و بازرگاني قرار گرفته، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي، توسط امور كالاي پالايشگاه سوم.

- تشكيل جلسه گشايش پاكت هاي مالي توسط كميسيون مناقصات ستاد مجتمع گاز پارس جنوبي، اعلام برنده مناقصه.

- انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد با برنده مناقصه توسط امور كالاي پالايشگاه سوم.

| تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط: | 26/02/96 | تاريخ گشايش پاكت فني: | 27/03/96 |
| --- | --- | --- | --- |
| اخرين مهلت ارائة پيشنهادات: | 16/03/96 | تاريخ گشايش پاكت مالي: | 10/04/96 |

پ) شرايط و مدارك لازمه متقاضيان شركت در مناقصه براي ارزيابي كيفي اوليه (الزامي): به درخواست هاي فاقد موارد زير ترتيب اثر داده نخواهد شد؛

- داشتن شخصيت حقوقي/حقيقي: ارائه آگهي روزنامه آخرين تغييرات اساسنامه بهمراه يك نسخه كامل اساسنامه شركت/كارخانه مختص اشخاص حقوقي /  ارائه جواز كسب از صنف مربوط براي ساخت اقلام اين مناقصه مختص اشخاص حقيقي.

- توانايي مالي: توانايي ارائه 000 / 000 / 286/1 ريال تضمين شركت درفرايند ارجاع كار، ارائه و پيوست نمودن يكي از مدارك مندرج در جدول شماره يك (1) جهت ارزيابي توانايي مالي.

- داشتن دانش و تجربه 5 مورد ساخت يا 10 مورد تامين كالاي مشابه موضوع اين مناقصه و مدارك تحصيلي هيات مديره و كاركنان، مرتبط با موضوع اين مناقصه.

- ارائه سوابق ساخت يا تامين در رسته موضوع اين مناقصه: 7 مورد از سوابق ساخت يا تامين كالاهاي سفارشي از سازمانها و شركت ها و 6 مورد با شركتهاي تابعه وزارت نفت.

- حسن شهرت ساخت يا تامين در رسته موضوع اين مناقصه:  5 مورد ارزيابي مشتريان قبلي و ارائه مستندات ارزيابي و اعلام رضايت ايشان.

- استاندارد هاي توليد: دارا بودن گواهينامه هاي توليد محصولات و پيوست نمودن گواهي نامه ها.

- تضمين كيفيت محصولات و خدمات: دارا بودن گواهي هاي نظير ISO يا بيمه نامه تضمين كيفيت و گارانتي و وارانتي محصولات و پيوست نمودن گواهي نامه ها.

- پس از ارائه تمامي موارد فوق، متقاضي شركت در مناقصه بر اساس فرم شماره 7 توسط كميته فني و بازرگاني مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورتيكه واجد صلاحيت شناخته شود (حداقل امتياز 50 از 100 را كسب نمايد) به عنوان مناقصه گر؛ اسناد مناقصه در اختيار ايشان قرار داده خواهد گرفت.

مهم 1: ارائه مدارك ارزيابي كيفي و مستندات آن هيچ حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد نكرده و مناقصه گزار در كليه مراحل برگزاري مناقصه (بررسي مدارك؛ تعيين صلاحيت، بررسي اسناد مالي، فني و ...) و تحت هر شرايط مختار ميباشد.

مهم 2: نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و ياضمانتنامه هاي صادره از موسسات اعتباري مورد تاييد بانك مركزي به ميزان مبلغ تضميني، به نفع شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با ذكر كامل عنوان مناقصه وشماره مناقصه ( تقاضا) باشد.

ج) نحوه ارسال مدارك ارزيابي :

- پست به آدرس مناقصه گزار: استان بوشهر، شهرستان عسلويه، منطقة ويژة اقتصادي انرژي پارس، مجتمع گاز پارس جنوبي، پالايشگاه سوم (فاز 4 و 5) ، اداره تداركات و امور كالا، صندوق پستي 311/75391.

بسيار مهم: مناقصه گزار هيچگونه مسئوليت پيگيري با متقاضيان شركت در مناقصه در صورت عدم ارسال به موقع/ هرگونه رفع نقص مدارك ارزيابي را بر عهده نخواهد داشت.

جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :

1-دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كالا ( آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم )

2- ارزيابي كيفي و تعيين صلاحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه

3-حداقل امتياز لازم جهت تائيد صلاحيت 50 مي باشد

4-  توزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صلاحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه

5-دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني

6-ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني

7-دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي

8- اعلام برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد

9-ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط شركت برنده در هنگام عقد قرارداد الزامي مي باشد

10- با  عنايت  به چاپ نوبت دوم آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر  تاريخ .......... مي باشد .

مشخصات اقلام :

| شماره قلم | شماره طبقه بندي كالا :MESC NO | واحد كالا UNIT | مقدار QUANTITY | شرح DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7100000001 | NO | 28 | دوربین مدار بسته ضد انفجار استنلس استیل با حداقل مشخصات ذیل : Image sensor Progressive scan RGB CMOS 1/2.9 Lens 4.7–84.6 mm, F1.6–2.8 Degree Auto focus : Video compression H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, and Main profiles Motion JPEG Resolutions 1920x1080 HDTV 1080p to 160x90 Frame rate Up to 30/25 fps (60/50 Hz) in all resolutions Min 2 Simuitaneous stream 1080p/30fps WDR-dynamic contrast, Fine tuning of behavior atlow light, Rotation, Text and image overlay, Day/night shift level Day and night Automatically removable infrared-cut filter Minimum illumination: Color: 0.5 lux at 30 IRE F1.6 B/W: 0.04 lux at 30 IRE F1.6 Shutter time 1/28000 s to 2 s Pan/Tilt/Zoom Pan: 360 endless, 0.1 – 45/s Tilt: +-90, 0.1 – 24/s 18x optical zoom and 12x digital zoom, total 216x zoom 64 preset positions, preset accuracy +/-0.1, Guard Tour, Driver selection, Control queue Network: Security Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management Supported protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH System integration Application Programming Interface Open API for software integration, Camera Application Platform; specifications at Analytics Video motion detection, Active tampering alarm Support Event triggers Analytics, Edge storage events Event actions File upload: FTP, HTTP, HTTPS network share and email Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP and SNMP trap Video recording to edge storage Pre- and post-alarm video buffering Status LED indicator PTZ preset, Overlay text, Day/Night vision mode Data streaming Event data Built-in installation aids: Pixel counter Memory 256 MB RAM, 128 MB Flash Power 24 V AC , : Max consumption: 100 W , -60C: Max consumption: 100 W Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for recording to dedicated networkattached storage (NAS) For SD card Operating conditions: : -40 C to +60 C (-40 Deg F to 140 Deg F) -60C: -60 C to +40 C (-76 F to 104 F) Humidity 10–100% RH (condensing) Casing IP66–, IP67– and IK10– rated Electro-polished SAE 316L stainless steel casing for maximum corrosion protection IK08 glass protective window Approvals: EMC EN 55022 Class A, EN 55024 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES- 003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A Safety EN/UL/CSA 60065 Environment IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 body, IK08 glass Explosion IEC/EN/UL/SANS/CSA 60079-0, IEC/EN/UL/SANS/CSA 60079-1, UL1203 CSA C22.2 No. 25 M 1966, CSA C22.2 No. 30 M 1986 Environment ATEX: II 2 G Ex d op pr IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T135Dig C Db IP66/67 IECEx: Ex d IIC T4 -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C Gb Ex tb IIIC T135 Deg C Db IP66/67 Inmetro: Ex d IIC T4 -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C Gb Ex tb IIIC T135 Deg C Db IP66/67 LCus C1/Z1: Class 1 Zone 1 AEx d IIC T4 Gb -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C cLCus C1/D1: Class I, Division 1, Groups B, C, D, -60 Deg C ≤ Ta ≤ Deg+60D / Class II, Division 1, Groups E, F, G, IP66/IP67 cLC CSA: Ex d IIC T4 -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C EAC: Ex d IIC -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C Gb Ex tb IIIC T135 Deg C Db, IP66/67 CCOE: Ex d IIC -60 Deg C ≤ Ta ≤ +60 Deg C Gb Ex tb IIIC T135 Deg C Db, IP66/67 CNEX: Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC 135 Deg C Db, IP66/67 Certex: II 2 G Ex d op pr IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T135 Deg C Db IP66/67 Optional accessories Washer tank pressurized, power supply cabinet, explosion protected cables in various lengths, mounting accessories Video Management software Camera Companion, Camera Station, Video management software from ’ Application Development Included accessories Sunshield, installation guide, Windows decoder 1-user ,license Surveillance microSDXC™ Card 64 GB Warranty 5-year warranty and 10-year Extended Warranty option دوربین ها باید از هد دوربین Module آي پد بوده و از برندهاي . Synectics- VideoTeck- Axis-Siqura کلیه اقلام تقاضای این خرید بایستی از لحاظ نصب و راه اندازی و صحت عملکرد با هم مطابقت و همخوانی داشته باشد که مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر تمامی قطعات را قید نماید. برندهای دوربین مورد نظر که در این قلم ذکر شده است باید حتما دارای نمایندگی رسمی و دفتر خدمات پس از فروش و تعمیرات مورد تایید کمپانی تولید کننده آن برند در ایران باشد که صحت آن از طریق استعلام از کمپانی تولید کننده برند مذکور قابل دسترسی باشد.نمایندگان رسمی شرکت سازنده در ایران(درج درسایت اصلی سازنده).اصالت کالا می بایست به تایید کمپانی سازنده و توزیع اصلی محصول برسد.محصول باید دارای 5 سال شمسی گارانتی در ایران با تاییدیه شرکت سازنده باشد.محصول باید توسط کمپانی اصلی تجمیع و به صورت محصول نهایی در بسته بندی اصلی ارائه شود.لذا محصولاتی که بصورت دوربین و هوسینگ جداگانه ارائه شوند قابل قبول نخواهد بود. محصول باید دارای مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات پس از فروش رسمی و دارای تاییدیه از طرف شرکت سازنده در ایران باشد.انحصاری نبودن نمایندگی های رسمی این محصول در ایران( 3نمایندگی فروش رسمی و اداری تاییدیه معتبر از شرکت سازنده)-پشتیبانی 10 ساله شمسی خدمات پس از فروش (تامین و تعمیر قطعات)در ایران با تایید شرکت سازنده ارائه شود.عضو وندور لیست نفت،گاز باشد.محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.محصولات سفارش داده SPGC ارائه شده بایستی به اسم شرکت شود. ارائه نمودن محصول برای دریافت تاییدیه فنی الزامیست. |
| 2 | 7100000002 | NO | 28 | مخزن آب ده لیتری ضد انفجار-دارای پمپ و شیر سلونوئیدی با حداقل مشخصات زیر: Zones 1, 2, 21 and 22. Onshore, Offshore, Marine and Heavy Industrial ATEX II 2 G Ex emb II T4, T5, T6 (with Terminal Box) KEMA 98ATEX2542X, IECEX KEM 08.002X ATEX Solenoid valve: IP67 Standard Pressure Gauge Capacity:10 litres Head height: Up to 20m at 4 Bar Pressure VAC, 24 VDC, 115 VAC OR 230 VAC 24 Max 10 Watts 316L Stainless Steel Free Standing or Wall Mount X 40 mm Dia Entry Holes, side and bottom 2 --20C to +60DegC ظرفیت تانکرها 10 لیتر و تحت فشار 6 بار و با یک پمپ دستی قایل شارژ شدن باشد. کلیه تانکرها باید ساخت کمپانی اصلی مخزن آب ده لیتری ضد انفجار-دارای پمپ و شیر سلونوئیدی با حداقل مشخصات زیر Zones 1, 2, 21 and 22. Onshore, Offshore, Marine and Heavy Industrial ATEX II 2 G Ex emb II T4, T5, T6 (with Terminal Box) KEMA 98ATEX2542X, IECEX KEM 08.002X ATEX Solenoid valve: IP67 Standard Pressure Gauge Capacity:10 litres Head height: Up to 20m at 4 Bar Pressure VAC, 24 VDC, 115 VAC OR 230 VAC 24 Max 10 Watts 316L Stainless Steel Free Standing or Wall Mount X 40 mm Dia Entry Holes, side and bottom 2 -20C to +60DegC ظرفیت تانکرها 10 لیتر و تحت فشار 6 بار و با یک پمپ دستی قایل شارژ شدن باشد. کلیه تانکرها باید ساخت کمپانی اصلی و ترجیحا هم برند خود دوربین ها باشند. فروشنده موظف است اصل و نو و آکبند بودن و صحت عملکرد این اقلام را تایید و تضمین نماید. کلیه اقلام تقاضای این خرید بایستی از لحاظ نصب و راه اندازی و صحت عملکرد با هم مطابقت و همخوانی داشته باشد که مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر تمامی قطعات را قید نماید. کلیه اقلام تقاضای این خرید بایستی از لحاظ نصب و راه اندازی و صحت عملکرد با هم مطابقت و همخوانی داشته باشد که مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر تمامی قطعات را قید نماید. برندهای دوربین مورد نظر که در این قلم ذکر شده است باید حتما دارای نمایندگی رسمی و دفتر خدمات پس از فروش و تعمیرات مورد تایید کمپانی تولید کننده آن برند در ایران باشد که صحت آن از طریق استعلام از کمپانی تولید کننده برند مذکور قابل دسترسی باشد.نمایندگان رسمی شرکت سازنده در ایران(درج درسایت اصلی سازنده).اصالت کالا می بایست به تایید کمپانی سازنده و توزیع اصلی محصول برسد.محصول باید دارای 5 سال شمسی گارانتی در ایران با تاییدیه شرکت سازنده باشد.محصول باید توسط کمپانی اصلی تجمیع و به صورت محصول نهایی در بسته بندی اصلی ارائه شود.لذا محصولاتی که بصورت دوربین و هوسینگ جداگانه ارائه شوند قابل قبول نخواهد بود. محصول باید دارای مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات پس از فروش رسمی و دارای تاییدیه از طرف شرکت سازنده در ایران باشد.انحصاری نبودن نمایندگی های رسمی این محصول در ایران( 3نمایندگی فروش رسمی و اداری تاییدیه معتبر از شرکت سازنده)-پشتیبانی 10 ساله شمسی خدمات پس از فروش (تامین و تعمیر قطعات)در ایران با تایید شرکت سازنده ارائه شود.عضو وندور لیست نفت،گاز باشد.محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.محصولات سفارش داده SPGC ارائه شده بایستی به اسم شرکت شود. ارائه نمودن محصول برای دریافت تاییدیه فنی |
| 3 | 7100000003 | NO | 2 | Ethernet switch Cisco WS-C3750X-24S-S کلیه اقلام این تقاضا ساخت کمپانی سیسکو ، تک چسب و نو و آکبند بوده و قابل رجیستر در سایت سیسکو باشد. فروشنده موظف است نو و اصل بودن کالا را ضمانت نماید. این قلم باید دارای حداقل 5 سال شمسی ضمانت و 10 سال شمسی خدمات پس از فروش باشد. |
| 4 | 7100000004 | NO | 1 | Model : HPE Apollo 4200 Gen9 2*E5-2620V4(20M cache , 2.10 GHZ,8Cores) ,2*16GB DDR4-Power 2*1400W Power Supply Unit 100 to 240 VAC 50/60 HZ, Auto Switching Redundant,Hot Swappable-Dual Port 1Gb Ethernet 10 Gb 2-Port 546 SFP Adapter Rackmount Rail kits/+4*Cage For HDD LFF( 3.5 inch)+Expander Card سرور باید تک چسب و دارای اوردر نامبر و پارت نامبر HP باشد و قابل رجیستر در سایت HP باشد و بايد توسط فروشنده ویندوز سرور ارجینال 201264 بيتي بر روي آن نصب شود تمامی فریم ور های آن هنگام تحویل در محل نصب به روز رسانی شود و ضمانت به روز رسانی آنها تا 5 سال شمسی توسط فروشنده الزامی است . فروشنده باید به مدت 3 سال شمسی کلیه قطعات HP را گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ضمانت نماید. |
| 5 | 7100000005 | NO | 7 | Keyboard/Joystick Control Unit: Power Via USB interface Operating conditions 0 Deg C to 60 DegC (32 Deg F to 140Deg F) Interface USB 1.1/2.0/3.0 compliant Functionality Hall-effect joystick with three axis: X/Y: for pan and tilt Z: knob for zoom 6 application defined hotkeys Deflection Square delimiter Pan/Tilt (XY): +-15Deg Zoom (Z): +-25Deg Functionality 6 application defined hotkeys Deflection Shuttle operating angle 160Deg System requirements Windows XP/Vista/7/8/10 or 8/2000–/2003– or 2012 Server, USB 2.0 port در صورتیکه دارای چند قسمت باشد تمامی قسمت های آن به همراه ادوات لازم برای اتصال آن ها باید تهیه شود. کلیه کابل ها و اتصالات موجود باشند. ترجیحااز برند دوربین انتخاب شوند Synectics- Siqura- VideoTeck-Axis . فروشنده موظف است نو و اصل و آکبند بودن کلیه اقلام را ضمانت نماید. فروشنده باید به مدت حداقل 5 سال شمسی کلیه قطعات را ضمانت نماید و به مدت حداقل 10 سال شمسی خدمات تعمیر و پس از فروش این اقلام را ضمانت نماید. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر را قید نماید. فروشنده موظف است نو و اصل و آکبند بودن کلیه اقلام را ضمانت نماید. فروشنده باید به مدت حداقل 3 سال صحت کارکرد و 10 سال خدمات تعمیر و پس از فروش این اقلام را ضمانت نماید. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر را قید نماید. محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. |
| 6 | 7100000006 | NO | 22 | تعداد 2 عدد هارد HPE 600GB 12G SAS 15 K rpm LFF(3.5 Inch) 797283-B21 HPE 8TB 12G SAS 7.2 K rpm LFF ( عدد هارد 3.5 20 تعداد Inch) 805337-B21 کلیه هارد ها باید پلمپ و دارای پارت نامبر قابل رجیستر باشند. HP و نو و آکبند و تک چسب و اصل HP شرکت فروشنده موظف است کلیه این اقلام را به مدت حداقل 2 سال شمسی از زمان نصب و راه اندازی گارانتی و به مدت حداقل 5 سال شمس خدمات پس از فروش شامل( تعمیر و تامین قطعات ) نماید. |
| 7 | 7100000007 | NO | 28 | مدیا کانورتور تبدیل فیبر به اترنت Casing Metal Power 12.0-13.2 V DC, max. 3.5 W Connectors: 2x RJ45 connectors (10/100 Mbps)a 2x SFP connectors (100/1000 Mbps) for SFP fiber optic modules or SFP to copper modules 1x power Display and indicator: Power LED indicator (Network LED indicator (4x Compliance RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756 Mounting DIN Rail mount En Operating :conditions (Deg C to 75 Deg C (-40 Deg F to 167 Deg F -40 (Humidity 10-85% RH (non-condensing Storage conditions (-40C to 75 Deg C (-40 Deg F to 167 Deg F (Humidity 10-85% RH (non-condensing Approvals EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000- ,3-3, EN 61000-6-1 EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class ,A ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR ,22 KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN 60950-1 (Dimensions 150 x 100 x 30 mm (5.9 x 3.9 x 1.2 in (Weight 284 g (0.63 lb Included accessories Bracket Mount DIN Clip, Installation Guide Warranty 3-year warranty Environment Indoor/Cabinet کلیه کانورتورها باید ، نو و آکبند و دارای 3سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش تعمیر و تامین قطعات باشند. محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. |
| 8 | 7100000008 | NO | 5 | پچ پنل 24 پورت فیبرنوری Schneider or Dlink Or Nexans fiber Patch Panel باید دارای گارانتی حداقل دو ساله باشد. شرکت فروشنده باید اصل ، نو و آکبند بودن اقلام مذکور را ضمانت نماید. |
| 9 | 7100000009 | NO | 1 | Wiper Blade and Arm Kit* 10 دوربين تجهیزات قطعات و Camera Housing 'O' Ring and Pan and tilt body 'O' Ring*5 Gland & Fixing Kit For Camera*5 Encoding Telemetry Receiver*1 Camera Control Keyboard*1 كليه قطعات ارایه شده باید متناسب با نوع دوربین ها و سایر متعلقات باشند. فروشنده باید اصل ، نو بودن اقلام مذکور را ضمانت نماید. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر را قید نماید. فروشنده موظف است این قطعات را حداقل 3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و تعمیرات انجام نماید. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر را قید نماید. محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. |
| 10 | 7100000010 | NO | 1 | کارت گیرنده تله متری که با توجه به برند دوربین انتخاب خواهد شد . باید با برند دوربین مطابقت داشته باشد. فروشنده باید نو و اصل بودن را ضمانت نماید. فروشنده موظف است صحت عملکرد این قطعه را حداقل 3 سال تضمین و 10 سال خدمات پس از فروش و تعمیرات انجام نماید. فروشنده موظف است در پیشنهاد فنی حتما پارت نامبر را قید نماید. |
| 11 | 7100000011 | NO | 1 | LCD 22 inch Rack Mount Mouse & : کنترل و مانیتورینگ Integrated 8 Port KVM Switch, Master Software Licenses For 30 Chanel Camera Software Most Be Avigilon OR Digifort OR GENETEC 64*GLC-FE-100 LX به تعداد کیبوردها کابل License for control keyboard ترکیبی از دوربین تا جعبه فیبر نوری بستگی به نوع و برند دوربین از نمونه ای با کیفیت خریداری شود. تعداد 10 عدد نسخه کلاینت نرم افزار استفاده شده. فیوژن به تعداد 80 SFP-GE-L* توسط شرکت فروشنده انجام گردد. ماژول 4 Core . نصب و راه اندازی نرم افزار و نمایش تمامی دوربین ها بر روی سرور و کلاینت ها. نرم افزار مورد نظر باید ورژن باشد و باتوجه به برند انتخاب شده PROFESSIONAL عدد KEYBORD، های مورد نیاز برای 10 عدد 10 LICENSE برای دوربین و موارد مورد LICENSE نسخه کلاینت و 30 عدد نیاز دیگر جهت نمایش کامل بر روی سرو و کلاینت باشد. کلیه آیتم های این قلم باید در صورت لزوم افزایش لایسنس حتما در دسترس خریدار باشند و به نام خریدار ثبت و خریداری گردند و فروشنده موظف به ارایه خدمات در این باره است. تمامی لایسنس ها باید اصل و قابل رهگیری باشند. محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. فروشنده باید آیتم های این قلم را به مدت حداقل 5 سال شمسی گارانتی و 10 سال شمسی خدمات پس از فروش ارایه نماید. |
| 12 | 7100000012 | NO | 28 | کابل های مورد نیاز 10m Explosion protected Cables (ATEX/IECEXapproved) for network cameras: (armoured cable and barrier cable gland): 1 Ethernet cable, 3 power supply wires, 1 coaxial video cable, 7 wires for alarms, relays - and telemetry کابل ها باید کامپوزیت باشند و از برندهای مشهور و معتبر اروپایی و آمریکایی مورد تایید خریدار و دارای حداقل 3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ( تعمیر و تامین قطعات ) ، نو و آکبند باشند. |
| 13 | 7100000013 | NO | 1 | مهندسی و نصب و راه اندازی پروژه که شامل موارد ذیل است : 1DOCUMATION-که شامل مستند سازی و ایجاد پرسیجر برای هر کار و هر نصب و هر نوع کاربری و مدیریت سیستم و پرزنت پروژه و طراحی و مستند سازی کل پروژه به صورت کامل با جزییات در فایل اتوکد و هارد کپی بر روی سی دی به زبان فارسی و انگلیسی الزام می باشد. که فایل اتوکد باید شامل نقشه تمامی دوربین ها و مسیرهای فیبری و حتی شبکه ای و سوییچ ها همراه با ریز جزییات قطعات استفاده شده باشد. 2- نصب و راه اندازی پروژه که شامل بازدید از سایت و نصب تجهیزات و دستگاه های مورد احتیاج و سایر امور زیر بنایی است که کلیه اقلام و ماشین آلات سبک و سنگین برای حمل و نقل و تجهیزات لازم برای تست های مسیر فیبر و صحت کارکرد دوربین ها بر عهده فروشنده است و خریدار هیچ گونه مسولیت و تعهدی در قبال آن بر عهده نخواهد داشت. فروشنده موظف است در نهایت تصویر کلیه دوربین ها با کیفیت مورد نظر کارفرما تحویل دهد. کلیه نفرات فروشنده شامل کارشناس و نصاب و هر کسی که با نام شرکت فروشنده به محل پرو ژِه واقع در سایت صنعتی پالایشگاه سوم ( فاز 4 و 5 ) جهت انجام هر گونه امور مربوط به این پروژه مراجعه می کنند در طول مدت زمان حضور در سایت باید حتما دارای بیمه مسولیت مدنی منطبق با شرایط منطقه و سایت و مورد تایید خریدار باشند که کلیه هزینه ها و هماهنگی آن بر فروشنده خواهد بود. جهت بررسی و تست تجهیزات ( FAT) و آموزش پرسنل در محل کارخانه سازنده دوربین به تعداد حداقل 4 نفر و حداقل 7 روز کاری (بازرسی سطح 2: حین ساخت و زمان مشخص ) که کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و رزرو و هماهنگی محل اقامت و وسایل مورد نیاز برای آموزش بر عهده شرکت فروشنده می باشد. |
| 16 | 7100000016 | NO | 28 | منبع تغذیه 12 یا 24 ولت در صورت نیاز و متناسب با تغذیه دوربین و تانک آب این قلم باید دارای حداقل 5 سال ضمانت تعویض رایگان و 10 سال خدمات پس از فروش باشد. محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. |
| 17 | 7100000017 | NO | 28 | جعبه تقسیم ضد انفجار (EX JBجعبه تقسیم ضد انفجار كه اندازه مطابق تجهیزاتی که در داخل آن قرار میگیرند من جمله منبع تغذیه 24 ولت و مدیا کانورتر تعیین میشود. باید استانداردهای لازم توسط شرکت سازنده مد نظر قرار گرفته شده باشد که کلیه اسناد آن همراه با تاییدیه کمپانی اصلی سازنده به پیوست باشد و باید محصول کشورهای اروپا وآمریکا باشد و کارخانه تولید محصول نیز بایستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. این قلم باید دارای حداقل 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش باشد. |
| 18 | 7100000018 | NO | 56 | Cisco mini gbic LC SFP transceiver / Cisco compatible Gigabit Fiber SFP Transceiver module SM LC w/DDM کلیه اقلام این تقاضا ساخت کمپانی سیسکو ، تک چسب و نو و آکبند بوده و قابل رجیستر در سایت سیسکو باشد. فروشنده موظف است نو و اصل بودن کالا را ضمانت نماید. این قلم باید دارای حداقل 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش باشد. |

فرم شماره 1: ارزيابي توان مالي

| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برابر مقدار A باشد (براساس فرمول زير) | 100 |  |  |

(100 برابر ماليات متوسط سالانه حداكثر در پنج سال گذشته  يا  25 درصد فروش آخرين سال توليد

يا 10 درصد دارايي‌هاي ثابت يا  تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه ) A=MAX

مهم: پيوست نمودن حداقل يكي از مدارك ذيل جهت محاسبه امتياز معيار توان مالي ضروري است:

- ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته.

- فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته.

- دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها.

- تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

جدول شماره (2) قراردادهاي مشابه

| جدول شمارة 2-1 |
| --- |
| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| 1 | ارائه قراردادهاي مشابه با زمينه مورد نظر | 100 |  | با توجه به اطلاعات دريافتي از جدول ذيل، هر قرارداد جهت توليد/تامين در رسته 20 امتياز و حداكثر 5 قرارداد |

| جدول شمارة (2-2)خود اظهاري تامين كنندگان در خصوص اطلاعات مربوط به مشتريان قبلي |
| --- |
| 5 سال اخير | موضوع قرارداد | نام و نشاني كارفرما | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ خاتمه قرارداد | نحوه گارانتي | كيفيت خدمات پشتيباني | علت تاخيرات احتمالي |
| اول |  |  |  |  |  |  |  |
| دوم |  |  |  |  |  |  |  |
| سوم |  |  |  |  |  |  |  |
| چهارم |  |  |  |  |  |  |  |
| پنجم |  |  |  |  |  |  |  |

جدول شماره (3) معيارهاي استانداردهاي  عرضه كنندگان محصول

| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت توليد كننده: استاندارد ISO 9001- ISO14001-ISO 18001 | 100 |  | به ازاء هر استاندارد يك سوم از امتياز |

| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت تامين كننده: استاندارد ISO 9001 | 50 |  |  |

توضيح : استانداردهاي فوق بايستي با ارائه اسناد و مدارك مثبته احراز شود.

توضيح : با توجه به توليد كننده يا تامين كننده بودن شركت فقط يكي از دو جدول فوق تكميل گردد.

جدول شماره (4) معيار داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | داشتن تجربه ساخت و يا تامين كالا | 60 |  | داشتن تجربه ساخت به ازاء هر سال 10 امتياز حداكثر تا 6 سال- داشتن تجربه تامين كالا به ازاء هر سال 6 امتياز حداكثر تا 10 سال |
| 2 | ارائه گواهي تحصيلات عاليه از مراكز آموزش علمي معتبر (داخلي-بين المللي) جهت مدير عامل و اعضاء هيئت مديره و ساير كاركنان | 40 |  |  |
| جمع | 100 |  |  |

موارد فوق با ارائه اسناد و مدارك مثبته احراز مي گردد .

جدول شماره (5) حسن سابقه شركت

| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تامين كالاي مربوط به رسته از منابع خارجي | 40 |  | هر 1 سال 10 امتياز |
| 2 | حسن سابقه همكاري با شركتهاي تابعه وزارت نفت | 60 |  | هر مورد همكاري 5 امتياز |
| جمع | 100 |  |  |

جدول شماره (6) معيار تضمين كيفيت خدمات و محصولات

| جدول شمارة (6-1) |
| --- |
| رديف | شرح معيار | حداكثر امتياز | امتياز كميته فني | توضيحات |
| 1 | ارائه گواهي كيفيت مواد اوليه توليد | 30 |  |  |
| 2 | ارائه گواهينامه تضمين كيفيت نظير CE ، ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت كالا در صورت عدم وجود گواهي نامه تضمين كيفيت | 40 |  |  |
| 3 | گارانتي محصولات | 20 |  |  |
| 4 | وارانتي محصولات | 10 |  |  |
| جمع | 100 |  |  |

جدول شمارة (6-2)خوداظهاري تامين كنندگان در خصوص توان نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي)

| رديف | شرح موضوع | *خود اظهاري |
| --- | --- | --- |
| 1 | نحوه تضمين محصولات و گارانتي |  |
| 2 | نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده |  |

فرم شماره (7) معيارهاي ارزيابي كيفي متقاضي تامين كالا

| رديف | معيار | ضريب وزني (ai) | حداقل امتياز لازم براي معيار | bi امتياز كميته فني – بازرگاني | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توان مالي | 25 |  |  | مطابق فرم (1) |
| 2 | قراردادهاي مشابه | 25 |  |  | مطابق فرم (2) |
| 3 | استانداردهاي عرضه كنددگان محصول | 10 |  |  | مطابق فرم (3) |
| 4 | داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر | 20 |  |  | مطابق فرم (4) |
| 5 | حسن سابقه شركت | 10 |  |  | مطابق فرم (5) |
| 6 | تضمين كيفيت خدمات و محصولات | 10 |  |  | مطابق فرم (6) |
| = cامتياز كل يا ميانگين وزني: |  |  |

1)   ai ضريب معيار      2)  bi امتياز هر معيار (بين صفر تا صد )        3) c  امتياز كل ارزيابي

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (پالايشگاه سوم )

بدينوسيله اين شركت رسماً اعلام مينمايد كه كليه فرمهاي ارزيابي كيفي ارائه شده در وبسايت مجتمع متناسب با موضوع مناقصه را مورد مطالعه دقيق قرار داده  و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمها  را در چك ليست فوق الذكر ثبت  و اسناد لازم را به همراه ساير مدارك در قالب يك رزومه منسجم  به آن شركت محترم ارسال نموده  است.

ضمناً اين شركت اطلاعات مندرج در اين سند  و مدارک پيوست آن را تأييد و مسئوليت اظهارات خلاف واقع و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنين مسئوليت عدم ارزيابي و محاسبه امتيازات توسط مناقصه گزار را به دلايلي نظير  عدم ارسال يا  ارسال ناقص اسناد و مدارك  لازم را  تقبل مي نمايد .

نام شركت :

نام و نام خانوادگي :

سمت /پست سازماني :

شماره كد ملي :

تاريخ   :

مهر و امضاء (مجاز طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات):

معيارهاي ارزيابي فني و بازرگاني

| رديف | شاخص | حداكثر نمره | شرح امتياز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمان تحويل (روزهاي تقويمي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ) | 10 | كمتر از سه ماه 100 امتياز – سه ماه تا كمتر از پنج ماه 70 امتياز- پنج ماه تا كمتر از هفت ماه 50 امتياز- هفت ماه تا نه ماه 10 امتياز- بالاتر از نه ماه موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. |
| 2 | تطابق پيشنهاد با تقاضا | 40 | تطابق كامل با مشخصات فني تقاضا (تجميع و بسته بندي توسط كمپاني اصل (دوربين و بدنه مونتاژ كارخانه اصلي باشد.)) عدم مطابقت با تقاضا موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. |
| 3 | كشور سازنده | 20 | سوئد 100 امتياز -- هلند و ايتاليا 80 امتياز -- ساير كشور ها ي اروپايي50 امتياز-- ساير كشورها موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. |
| 4 | گارانتي | 10 | سه سال به بالا 100 امتياز -- دو سال تا كمتر از سه سال 70 امتياز – زير دو سال موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. |
| 5 | خدمات پس از فروش | 10 | 10 سال به بالا 100 امتياز – 5 سال تا كمتر از 10 سال 60 امتياز – زير پنج سال موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. توضيح: خدمات پس از فروش شامل تامين قطعه يدکی و تعميری، سرويس PM ، تعمير، ارائه نسخ جديد نرم افزار، پشتيبانی نرم افزاری |
| 6 | وجود نمايندگي رسمي در ايران | 10 | نمايندگی فروش و خدمات پس از فروش و تعمير 100 امتياز – نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش 40 امتياز – عدم وجود نمايندگي موجب رد پيشنهاد فني مي گردد. توضيح : وجود تاييديه در سايت سازنده يا ايميل تاييد از طرف سازنده , يا ساير مدارک مستند اثبات كننده وجود نمايندگي |

.

تذكرات: بر اساس تبصره 1 ذيل بند 5-1 ماده 12 آيين نامه نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات ضريب تاثير (I)10% مي باشد. بر اساس تبصره 2 ذيل بند 5-1 ماده 12 آيين نامه نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات، حداقل امتياز فني بازرگاني (T) قابل قبول 68 امتياز مي باشد. ملاك محاسبه امتيازات فني، پيشنهاد فني و مدارك ارائه شده اوليه بوده و اصلاحات احتمالي بعدي ( به جز اصلاحات مربوط به رديف شماره 2 ) توسط مناقصه گران موجب تغيير در امتياز فني نخواهد گرديد. محل تحويل كالا انبار مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد و كليه مناقصه گران مي بايست ضمن تاييد موضوع در پيشنهاد فني خود (پاكت ب) هزينه هاي مرتبط در اين خصوص را در پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايد. در صورت درخواست و تشخيص خريدار ،مناقصه گران مي بايست تمهيدات لازم جهت آزمايش و بازرسي اقلام مورد نظر خريدار (كارفرما) را فراهم نمايند. مناقصه گران مكلفند ليست كامل متريال ، نقشه ها و ساير اسناد فني كه در قالب اسناد مناقصه در اختيار آنها قرار گرفته است با مهر و امضاء مجاز تاييد نموده و در پاكت فني (پاكت ب) ارائه نمايند. ارائه گواهينامه اصالت كالا (certificate of origin) الزامي است و مناقصه گر موظف است متعهد گردد كه در صورت برنده شدن نسبت به ارائه گواهينامه اصالت كالا اقدام نمايد. در صورت عدم ارائه تعهد فوق كالا مورد تاييد قرار نگرفته و نسبت به عودت آن اقدام خواهد گرديد. چنانچه پيشنهاد فني مناقصه گر مطابق با تقاضا باشد ، فروشنده موظف به ارائه كالا مطابق با پيشنهاد فني بوده و خريدار از تحويل كالاي جايگزين (حتي اگر از لحاظ فني نيز قابل جايگزيني باشد ) خودداري نموده و برابر مقررات اقدام خواهد گرديد. مناقصه گران مكلف به ارائه پيشنهاد فني ومالي بر اساس رديف هاي تقاضاي ارسالي از سوي خريدار مي باشند و هر گونه تغيير در رديف هاي مناقصه موجب رد پيشنهاد فني ومالي خواهد گرديد. همچنين فروشنده موظف است براي كليه اقلامي كه پيشنهاد فني ارائه نموده است ، پيشنهاد مالي ارائه نمايد. فروشنده متعهد ميگردد كه اقلامي را تحويل مجتمع گاز پارس جنوبي نمايد كه از زمان ساخت آن حداكثر يكسال گذشته باشد. زمان ارزيابي پيشنهادات فني 15 روز مي باشد و در صورت نياز به رفع ابهام زمان مزبور به 30 روز افزايش خواهد يافت.

نحوه محاسبه و تعيين برنده مناقصه براساس معيار و فرمول قيمت تراز شده

توضيحات مهم :

T : حداقل امتياز قابل قبول فني و بازرگاني68 امتياز ميباشد

I : ضريب تاثير امتياز فني در اين مناقصه عدد%10ميباشد

C : جمع كل قيمت پيشنهادي واقع در اسناد مناقصه و جدول پيشنهاد قيمت ميباشد

پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه گران و تعيين شركتهاي تاييد صلاحيت شده و پس از توزيع اسناد مناقصه به اين شركتها ، كليه مناقصه گران مي بايست ضمن مطالعه دقيق اين فرم و ارايه پاسخ شفاف به موارد درخواستي فوق در پيشنهاد فني (پاكت ب ) ، اصل فرم را تاييد مهرو امضاي مجاز ) و به همراه پيشنهاد فني در پاكت ب ارايه نمايند .

پس از بازگشايي و ارزيابي و تعيين امتيازات فني (بر اساس پيشنهادات فني ارائه شده از سوي مناقصه گران در پاكت ب ) ، مناقصه گزار نسبت به بازگشايي پيشنهادات مالي آندسته از شركتها و مناقصه گراني كه پيشنهادات فني آنها مورد قبول واقع گرديده و امتياز فني- بازرگاني آنها محاسبه شده است اقدام نموده و بر اساس فرمول قيمت تراز شده به شرح ذيل نسبت به تعيين برنده مناقصه اقدام مينمايد

فرمول قيمت تراز شده : L=(100*C) / (100 – [ I * (100- T )] ) L : قيمت تراز شده C : قيمت پيشنهادي مربوط به( بخش اقلام و تجهيزات مكانيكال) درج شده در پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گر I : ضريب تاثير امتياز فني كه عدد 10% در نظرگرفته شده است . T : امتياز فني براساس معيار فني – بازرگاني 68 امتياز مي باشد.

# Text boxes

ب) برنامه زمانبندي انجام مناقصه (تخميني):