بسمه تعالي

آگهي فراخوان جهت مناقصه دومرحله عمومي ساخت داخل

موضوع :مناقصه شماره 183/98  تقاضاي شماره  KZ - 9840835

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ، اقلام مورد نياز خود را از شركتهاي واجد صلاحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :

| شرايط شركت در مناقصه | مدارك مورد نياز |
| --- | --- |
| داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي | 1.ارسال نامه اعلام آمادگي و درج شناسه ملي جهت شركت در مناقصه 2.ارائه تاييديه از اداره ثبت شركتها مبني بر آخرين تغييرات و اساسنامه شركت بهمراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي 3.ارائه جواز كسب از صنف مربوط به اقلام مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي |
| داشتن توانايي مالي براي تامين اقلام و ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه نقد جهت شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/000/250/3 ريال | ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول شماره 1 1.ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته 2.فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته 3.دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها |
| حسن شهرت | 1.تكميل جدول خود اظهاري شماره 2-2 2.ارائه تاييديه يا رضايتنامه از مشتريا ن قبلي |
| استاندارد بودن محصولات | 1.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق جدول شماره 3 |
| داشتن تجربه و دانش لازم | 1.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كالاهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به جدول شماره 4 |
| حسن سابقه شركت | 1.جدول شماره 2 ملاك ارزيابي جدول شماره5 مي باشد . 2. ارائه تاييديه از مشتريا ن قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار ، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده و اطلاعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه كالاي مورد نظر به اثبات برساند . |
| با كيفيت بودن مواد اوليه مصرفي | 1.ارائه گواهي كيفيت مواد اوليه توليد مطابق جدول شماره 6-1 و اعلام نحوة تضمين و گارانتي محصولات مطابق جدول 6-2 |
| داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در مدت زمان حداكثر 14 روز | حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي 50 مي باشد هنگام عقد قرار داد با برنده، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده از سوي شركت برنده الزامي مي باشد . |
| مبلغ برآوردي | 000/000/000/65 ريال |

از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز ميباشند ، دعوت مي‌گردد حداكثر 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم مدارك  ، سوابق كاري و همچنين نامه اعلام آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آدرس استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ پالايشگاه فاز 2و3 ـ مديريت بازرگاني  ـ اداره  خريد ـ صندوق پستي 311-75391  تلفن: 07731312242-07731312248  ، نمابر: 6-07737325435 جهت ارزيابي و تعيين صلاحيت ارسال نمايند (ارزيابي صلاحيت متقاضيان مطابق جدول شماره 7 صورت مي پذيرد)  .

واحد مديريت بازرگاني اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي ، نتيجه ارزيابي خود  را  بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كالا و شاخص هاي ارزيابي به اطلاع داوطلبان واجد صلاحيت خواهد رساند . (مناقصه فوق دو مرحله اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صلاحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرايط قرار خواهد گرفت )

بديهي است شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صلاحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... )  و تحت هر شرايط مختار ميباشد .

جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :

1-دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كالا ( آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم )

2- ارزيابي كيفي و تعيين صلاحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه

3-  توزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صلاحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه

4-دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني

5-ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني

6-دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي

7- اعلام برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد

8- با  عنايت  به چاپ نوبت دوم آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر  تاريخ .......... مي باشد .

تقاضاي 9840835

| Item | Description | Unit | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SULFUR RECOVERY CATALYST (H2S/SO2 CONVERSION) SULFUR RECOVERY CATALYST (ACTIVATED ALUMINA) AL2O3: MIN. 93.6%, FE2O3: LESS THAN 0.5% SIO2: LESS THAN 0.28%, NA2O: MAX. 0.3% BULK DENSITY: 0.6-0.7 G/ML TOTAL PORE VOLUME: MORE THAN 0.4 ML(CM3)/GR (ASTM ABRASION RATIO: 0.6 M/M MAX., ATTRITION LOSS: MAX SPECIFIC SURFACE AREA: MORE THAN 300 M2/G CRUSHING STRENGTH: MIN. 120 N (ASTM D 4179) LOSS ON IGNITION: MAX. 8% PORE VOLUME MORE THAN 1000 NM.: MIN. 0.15 CM3/GR ALL THE SPEC. IS ACC. TO IGS-M-CH-054(0) SULFUR RECOVERY CATALYST | KG | 145/000 |
| 2 | SULFATION RESISTANT CATALYST (COS,CS2 HYDROLYSIS) SULFATION RESISTANT SULFUR RECOVERY CATALYST OR H IT USES TIO2 AS MAIN ACTIVE COMPONENT CATALYTIC ACTIVITY TO CLAUS REACTION BETWEEN H2S CRUSHING STRENGTH: MORE THAN 70 N/CM ASSISTANT CATALYST: BALANCE BULK DENSITY: 0.8 - 1 G/ML (900-/+100 KG/M3) SPECIFIC SURFACE AREA: MORE THAN 100 M2/G ABRASION RATIO:LESS THAN 1 M/M LOSS OF IGNITION: LESS THAN 4 ATTRITION LOSS: MAX.: 1% PORE VOLUME: MORE THAN 0.2 ML/G (MIN. 0.1 CM3/G ) TOTAL PORE VOLUME: MIN. 0.2 CME/G TIO2: MIN. 85% WT, NA2O: MAX. 0.3%, FE2O3: MAX. 0 CHEMICAL FORMULA: TIO2 CLAUS CATALYST TWO YEARS GUARANTEE AT LEAST ALL SPEC. ACCORDING TO IGS-M-CH-054(0) TIO2 CATALYST SIZE: 3-4 MM. | KG | 30/000 |

توجه : مشخصات كامل و دقيق اقلام  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده  و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده  قرار خواهد گرفت

موضوع :  ارسال رزومه مناقصه

بازگشت به مراتب فوق، مبني بر تمايل ارسال اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه فوق الذكر، خواهشمند است ضمن كامل نمودن مراتب ذيل و مهر و امضاء نمودن تمامي صفحات مطابق با آخرين آگهي تغييرات شركت نسبت به ارسال رزومه و فعاليت هاي مرتبط گذشته ، در خصوص موضوع اين مناقصه را ، حداكثر ظرف مدت 4 روز پس از ارسال اعلام آمادگي خود از طريق فكس، مراتب بصورت طبقه بندي شده تحت سرفصل هاي ذيل و در قالب يك زونكن به اين مجتمع از طريق پست ارسال گردد.

- آدرس محل ارسال رزومه : عسلويه – مجتمع گاز پارس جنوبي – پالايشگاه دوم – اداره خريد ستاد – گروه خريد شيميايي – اتاق 224- كارشناس خريد : سعيد كازروني 
تلفن : 2242  131  0773  اقدام فرماييد .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي