فراخوان پروژه پژوهشي

بررسي و امكان سنجي استحصال و بازيابي جيوه از كاتاليست واحد 104

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اجراي پروژه پژوهشي فوق الاشاره را با مشخصات ذيل مطابق نظامنامه پژوهش و فناوري و نوآوري وزارت نفت به مجري واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داراي مجوز فعاليت پژوهشي ازمراجع قانوني (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت) كه گواهي نامه قطب پژوهشي در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شوراي عالي قطب هاي پژوهشي وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

- اهداف پروژه:

بررسي و امكان‌سنجي استحصال جيوه از جاذب‌هاي استفاده شده در پالايشگاه گاز

بازيافت پسماندهاي حاوي جيوه فرآيند تخليه و بارگذاري كاتاليست هاي مصرف شده در پالايشگاه

- چكيده:

با توجه به وجود Cold Box در واحد بازيافت اتان، نياز است قبل از ورود گاز به اين واحد، جيوه از آن جدا شود. لذا در انتهاي واحد نمزدايي هر رديف بستري به حجم تقريبي 28 متر مكعب حاوي كاتاليست جاذب جيوه قرار دارد. به دليل وجود جيوه، تخليه و بارگذاري اين بسترها دستورالعمل خاص دارد و تاكنون فرض بر اين بوده است كه شركت تامين كننده كاتاليست، اين كار را انجام دهد (اين كاتاليست قبلا از شركت Axens فرانسه تامين شده). با توجه به شرايط كنوني كشور، عدم امكان تخليه و امحاء اين بسترها توسط شركت سازنده و همچنين عدم وجود دستورالعمل مناسب با در نظر گرفتن تمهيدات محيط زيستي و بهداشتي براي ارايه به شركت هاي داخلي و همچنين لزوم ارزيابي ريسك اين فرايند – از تخليه تا امحا – نياز است مطالعات دقيقي در اين رابطه انجام شود.

- خلاصه شرح خدمات درخواستي :

- معرفي راهکارهاي جديد ومتنوع براي بازيافت پسماندهاي حاوي جيوه بر اساس دستورالعمل اجرايي کنوانسيون بازل

- بررسي سطح کمي و کيفي توانمندي‌هاي موجود در کشور براي دفع پسماند‌هاي ويژه

- روشهاي صحيح حمل و نقل يا ذخيره سازي كاتاليست هاي حاوي جيوه و فلز جيوه بازيافت شده

- تعيين شرايط اشباع جاذب و استفاده از آنالايزر هاي به روز در اين زمينه

- بررسي بازار هاي هدف جيوه بازيافتي در ايران و جهان

- ارزيابي ريسك فرآيند تخليه و بارگذاري كاتاليست هاي مصرف شده در پالايشگاه

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي:

- سوابق تيم اجرايي مرتبط با موضوع فراخوان

- مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت كار ، كفايت نفرات كليدي ، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندي

- گواهي نامه قطب پژوهشي مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شوراي عالي قطبهاي پژوهشي وزارت نفت

- دارا بودن مجوز هاي لازم از سازمان حفاظت محيط زيست

- معيارهاي ارزيابي:

- سوابق علمي و تجربيات مجري در زمينه موضوع                           20 امتياز

- سوابق علمي و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع             20 امتياز

- پيش بيني تخصص هاي مورد نياز                                             10 امتياز

- درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه                                         30 امتياز

- برنامه زمانبندي                                                                   10 امتياز

- امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)                    10  امتياز

لذا از كليه قطبهاي پژوهشي كه توانايي انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 10/06/1399 به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان طي مكاتبه اي با واحد پژوهش و فناوري مجتمع گاز پارس جنوبي ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستي را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشاني پستي: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- فازهاي 2و3- ساختمان مركزي-طبقه چهارم ، اداره پژوهش و فناوري-  صندوق پستي 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبي : 07731312000

جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد ذيل براي ارسال پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد.

- تمام صفحات  فرمهاي تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشي  مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته  ارسال گردد .

- روي پاكتها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشي و  نام مجري ذكر گردد.

- كليه قسمتهاي فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي بايد به نحو مناسبي تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامي باشد. بديهي است فرمهاي ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه هاي پروژه (اعم از هزينه هاي پرسنلي، بيمه، ماليات، بالاسري، مسافرت هاي ضروري و... ) بر عهده تكميل كننده فرم مي باشد.

- از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي خودداري گردد.

- اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالي و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار مي باشد.

- هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه هاي جانبي، وجود نخواهد داشت.

- در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

- عنوان پيشنهادات ارسالي بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكي باشد.