فراخوان پروژه پژوهشي

مطالعه و امكانسنجي جمع آوري و انتقال ميعانات بخار پالايشگاه اول

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اجراي پروژه پژوهشي فوق الاشاره را با مشخصات ذيل مطابق نظامنامه پژوهش و فناوري و نوآوري وزارت نفت به مجري واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داراي مجوز فعاليت پژوهشي ازمراجع قانوني (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت) كه گواهي نامه قطب پژوهشي در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شوراي عالي قطب هاي پژوهشي وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

- اهداف پروژه:

- کاهش مصرف انرژی و شاخص استراتژیک SEC پالایشگاه

- کاهش اتلاف بخار

- کاهش آب جبرانی واحد تولید بخار

- کاهش مصرف مواد شیمیایی

- بهبود شرایط فیزیکی محوطه سایت برای کارکنان

- چكيده:

طراحی جمع آوری شبکه میعانات بخار پالایشگاه اول به گونه ای است که آب‌های حاصل از میعانات بخار به صورت تجمعی جمع آوری و وارد چرخه‌ي بسته‌ي خط آب برگشتی جهت استفاده در شبکه تولید بخار ‌ميشود. يكي از مشكلات موجود، عدم امكان سوار شدن برخي جريانات به خطوط جمع‌آوري بوده که بعضا سبب تخلیه اجباری تعدادی از تله بخار ها به محیط می‌گردد. همچنین سوراخ شدگی مکرر خطوط میعانات در سطح پالایشگاه از جمله مشکلات می باشد. عدم تخليه به تانک های جمع آوری میعانات بخار واحدهای فرایندی از جمله تثبیت میعانات و شیرین سازی گاز نيز از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. مشكل ديگر اين است كه با وجود آنكه انتظار می‌رود آب حاصل از میعان بخار در واحد گوگردسازی نیز به چرخه آب برگشتی بپیوندد، اما عليرغم بالا بودن فشار خطوط نسبت به خط اصلی،  اين میعانات كه با فشارهای مختلف هستند, به شبکه اصلی تخلیه نمی‌شوند. این مشکلات سبب تخلیه اجباری میعانات واحد به محوطه شده که علاوه بر هدر رفت انرژی, آلودگی صوتی شدید و ایجاد شرایط نا ایمن در محوطه برای کارکنان را به دنبال دارد.

بنابراین لازم است راهکارهایی مناسب جهت تعدیل فشار در شبکه کلی و برگشت میعانات واحد گوگرد سازی به خط اصلی برگشتی انجام پذیرد.

- خلاصه شرح خدمات درخواستي :

- بازدید از سایت پالایشگاه و برگزاری جلسات فنی و تخصصی

- بررسی شبکه جمع آوری و انتقال میعانات بخار پالایشگاه و واحد گوگرد سازی شامل بررسی سایز خطوط انتقال، کارایی تله های بخار،  تعیین میزان جریان میعانات و ...

- شبیه سازی هیدرولیکی و ترمودینامیکی شبکه کلی  جمع آوری میعانات بخار پالایشگاه و واحد گوگرد سازی

- ریشه یابی افزایش فشار شبکه توزیع میعانات بخار پالایشگاه

- ریشه یابی سوراخ شدگی مکرر خطوط شبکه میعانات بخار

- ریشه یابی علت وجود مشکل در عدم تخلیه مناسب میعانات بخار در واحد گوگردسازی

- بررسی مواد شیمیایی مصرفی در واحدهای مرتبط با شبکه بخار

- ارائه راهکارهای مناسب جهت تعدیل فشار شبکه توزیع و جمع آوری بخار

- ارائه راهکارهای مناسب جهت جمع آوری میعانات واحد گوگردسازی

- بررسی پمپ مکانیکی نصب شده در واحد گوگرد سازی و رفع عیب در صورت امکان

- امكان سنجي استفاده از تجهيزات موجود پالايشگاه در راهكارهاي پيشنهادي

- بهبود، بهینه سازی و در صورت نیاز پیشنهاد مواد شیمیایی مصرفی جدید در شبکه بخار

- ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از خوردگی و سوراخ شدگی شبکه میعانات بخار

- برآورد هزينه‌هاي فني، اقتصادي (هزينه‌هاي مهندسي،خريد،ساخت، راه اندازي) راهكارهاي مختلف پيشنهادي و مقايسه آنها و بيان مزايا و معايب به همراه ارائه استانداردهاي استفاده شده و دلايل و مستندات، (در مدارك مهندسي ارائه شده لازم است استاندارد طراحي پالايشگاه اول در كليه راهكارها مورد لحاظ قرار گيرد)

- لازم است در كليه راهكارهاي پيشنهادي مدارک فنی از جمله PFD, PID, … ارائه گردد.

- جانمايي تجهيزات در سايت به همراه نقشه‌هاي آن براي كليه راهكارهاي پيشنهادي ارائه گردد.

- كليه مدارك بايد هم به صورت الكترونيكي و هم به صورت كاغذي ارائه گردند.

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي:

- سوابق تيم اجرايي مرتبط با موضوع فراخوان

- مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت كار ، كفايت نفرات كليدي ، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندي

- گواهي نامه قطب پژوهشي مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شوراي عالي قطبهاي پژوهشي وزارت نفت

- معيارهاي ارزيابي:

- سوابق علمي و تجربيات مجري در زمينه موضوع

- سوابق علمي و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع

- پيش بيني تخصص هاي مورد نياز

- درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه

- برنامه زمانبندي

- امكانات و تجهيزات موجود (گزينه هاي فني و اجرايي)

لذا از كليه قطبهاي پژوهشي كه توانايي انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 10/06/1399 به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان طي مكاتبه اي با واحد پژوهش و فناوري مجتمع گاز پارس جنوبي ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستي را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشاني پستي: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- فازهاي 2و3- ساختمان مركزي-طبقه چهارم ، اداره پژوهش و فناوري-  صندوق پستي 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبي : 07731312000

جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد ذيل براي ارسال پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد.

- تمام صفحات  فرمهاي تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشي  مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته  ارسال گردد .

- روي پاكتها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشي و  نام مجري  ذكر گردد.

- كليه قسمتهاي فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي بايد به نحو مناسبي تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامي باشد. بديهي است فرمهاي ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه هاي پروژه (اعم از هزينه هاي پرسنلي، بيمه، ماليات، بالاسري، مسافرت هاي ضروري و... ) بر عهده تكميل كننده فرم مي باشد.

- از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي خودداري گردد.

- اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالي و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار مي باشد.

- هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه هاي جانبي، وجود نخواهد داشت.

- در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

- عنوان پيشنهادات ارسالي بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكي باشد.